|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Vektortüröffner A4000 2-pol Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom, sicheres Freigeben der Falle, bei Arbeitsstrom auch unter hoher Vorlast, universal DIN rechts/links einsetzbar, mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle im 0,75 mm Raster, Falleneingrifftiefe: 4,5 mm, mit integrierter bipolarer EMV-Schutzdiode, Haltekraft min. 3000N, Abmessungen: 15,8 x 68,7 x 25,5 mm (B x H x T) Abmessungen mit Funkmodul: 15,8 x 90,1 x 25,5 mm (B x H x T) Vielfältige Türöffnervarianten für unterschiedlichste Sicherheitsbedürfnisse: Id.Nr. 164887 Arbeitsstrom Ruhestrom ohne Entriegelungshebel mit Entriegelungshebel 2 mm längerer Entriegelungshebel ohne Türmeldekontakt mit Türmeldekontakt Schwache Fallenfeder ohne Fallenführung mit Fallenführung Standard mit Fallenführung kompakt Momentkontakt: 12-24 V AC/DC +/-15% Dauerbetrieb: 12 V AC/DC ± 15% Momentkontakt: 24-48 V AC/DC +/-15% Dauerbetrieb: 24 V AC/DC ± 15% Dauerbetrieb: 12 V DC mit Funkempfänger für 12 Funkschlüssel Funktionsprinzip 0 3 Entriegelungshebel 0 1 2 Türmeldekontakt 0 1 Fallenführung - - F K Spannungsversion A B F Ohne Schließblech A4 - Bitte geben Sie bei der Bestellung die Id.Nr. und Variante an. |
| --- | --- |

|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Vektortüröffner A4000 Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom, sicheres Freigeben der Falle, bei Arbeitsstrom auch unter hoher Vorlast, universal DIN rechts/links einsetzbar, mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle im 0,75 mm Raster, Falleneingrifftiefe: 4,5 mm, großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik, mit integrierter bipolarer EMV-Schutzdiode, Haltekraft min 3000N, Abmessungen: 15,8 x 68,7 x 25,5 mm (B x H x T) Abmessungen mit Funkmodul: 15,8 x 90,1 x 25,5 mm (B x H x T) Vielfältige Türöffnervarianten für unterschiedlichste Sicherheitsbedürfnisse: Id.Nr. 164887 Arbeitsstrom Ruhestrom ohne Entriegelungshebel mit Entriegelungshebel 2 mm längerer Entriegelungshebel ohne Türmeldekontakt mit Türmeldekontakt Schwache Fallenfeder ohne Fallenführung mit Fallenführung Standard mit Fallenführung kompakt Momentkontakt: 6-24 V AC/DC +/-15% Dauerbetrieb: 6 oder 12 V AC/DC ± 15% Momentkontakt: 12-48 V AC/DC +/-15% Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC ± 15% Dauerbetrieb: 12 V DC mit Funkempfänger für 12 Funkschlüssel Funktionsprinzip 0 3 Entriegelungshebel 0 1 2 Türmeldekontakt 0 1 Fallenführung - - F K Spannungsversion A B F Ohne Schließblech A4 - Bitte geben Sie bei der Bestellung die Id.Nr. und Variante an. |
| --- | --- |

|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Kompakttüröffner A5000 Kompakte Baumaße, für den Einsatz an Rauchschutztüren zugelassen, universal DIN rechts/links einsetzbar mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle im 0,75 mm Raster, Falleneingrifftiefe: 6 mm großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik, mit integrierter bipolarer EMV-Schutzdiode, Haltekraft min 3000 N Abmessungen: 15,8 x 59,9 x 25,5 mm (B x H x T) Abmessungen mit Funkmodul: 15,8 x 80,0 x 25,5 mm (B x H x T) Vielfältige Türöffnervarianten für unterschiedlichste Sicherheitsbedürfnisse: Id.Nr. 164888 Arbeitsstrom Ruhestrom ohne Entriegelungshebel mit Entriegelungshebel 2 mm längerer Entriegelungshebel ohne Türmeldekontakt mit Türmeldekontakt 2 mm Verstellwinkel TMK mit zus. 2 mm Verstellwinkel Füllstelle ohne Fallenführung mit Fallenführung Standard Momentkontakt: 6-24 V AC/DC +/-15% Dauerbetrieb: 6 oder 12 V AC/DC ± 15% Momentkontakt: 12-48 V AC/DC +/-15% Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC ± 15% Dauerbetrieb: 12-24 V DC +/-15% Signalprozessor und Stromsparmodus Dauerbetrieb: 12 V DC mit Funkempfänger für 12 Funkschlüssel Funktionsprinzip 0 3 Entriegelungshebel 0 1 2 Türmeldekontakt 0 1 2 3 Fallenführung - - F Spannungsversion A B E F Ohne Schließblech A5 - Bitte geben Sie bei der Bestellung die Id.Nr. und Variante an. |
| --- | --- |

|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Feuerschutztüröffner FT500 Kompakte Baumaße, für den Einsatz an Feuerschutztüren zugelassen, universal DIN rechts/links einsetzbar mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle im 0,75 mm Raster, Falleneingrifftiefe: 6 mm großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik, mit integrierter bipolarer EMV-Schutzdiode, Haltekraft min 3000 N Abmessungen: 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (B x H x T) Abmessungen mit Funkmodul: 15,8 x 80,0 x 25,5 mm (B x H x T) Id.Nr. 164922 ohne Türmeldekontakt mit Türmeldekontakt 2 mm Verstellwinkel TMK mit zus. 2 mm Verstellwinkel Füllstelle ohne Fallenführung mit Fallenführung Momentkontakt: 6-24 V AC/DC +/-15% Dauerbetrieb: 6 oder 12 V AC/DC ± 15% Momentkontakt: 12-48 V AC/DC +/-15% Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC ± 15% Dauerbetrieb: 12-24 V DC +/-15% Signalprozessor und Stromsparmodus Dauerbetrieb: 12 V DC mit Funkempfänger für 12 Funkschlüssel Funktionsprinzip Entriegelungshebel Türmeldekontakt 0 1 2 3 Fallenführung - - F Spannungsversion A B E F Ohne Schließblech FT5 - Bitte geben Sie bei der Bestellung die Id.Nr. und Variante an. |
| --- | --- |