|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Externe Blitzleuchte zur optischen Alarmanzeige Robuste, wartungsfreie und funktionssichere Konstruktion, Xenonröhre für hohe Lichtleistung, pro Sekunde wird ein Blitz abgestrahlt. Zur wahlweisen Kombination mit externer Signalhupe AP, Polycarbonatgehäuse; Betriebsspannung 20-30 V DC; Stromaufnahme 90 mA; Schutzklasse IP 54 Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 93 x 72 mm Reflektorfarbe: rot |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Externe Signalhupe zur akustischen Alarmanzeige Mit 26-fach verstellbarem Signalton, regelbare Lautstärke von 74 - 94 dB (A) in 1 m Abstand bei 24 V. Betriebsspannung 10-28 V DC, Stromaufnahme 16 mA Schutzklasse IP54 Abmessungen AP:(Durchmesser x Höhe) 111 x 25,5 mm, UP: 81 x 81 x 62,5 mm ( ) Aufputz, weiß ( ) Unterputz, Schalterprogramm Jung AS 500 alpinweiß zur UP-Montage werden 62,5 mm tiefe UP-Dosen benötigt. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Externe Störungsleuchte SLE 220 zur optischen Zustands- bzw. Alarmanzeige Betriebsspannung 24 V DC; Stromaufnahme 18 mA; Schutzart IP 20 Abmessung Aufputz (B x H x T) 61 x 61 x 74 mm ( ) Reflektorfarbe: rot Abmessungen Unterputz (B x H x T) 81 x 81 x 41 mm ( ) Jung AS 500 alpinweiß, Reflektorfarbe: grün ( ) Jung AS 500 alpinweiß, Reflektorfarbe: rot |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Externer Schlüsseltaster SCT 320 Unterputz – Einheit geeignet für Schalterprogramm mit den Abmessungen 55 x 55 mm. Inklusive Flachbandkabel zum Anschluss an eine GEZE Türzentrale TZ 32x Schlüsselschalter mit 2 Schaltkontakten zum Schalten der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegelung, Verriegeln und zur Alarmrückstellung Sabotage gesicherte Abdeckung Mit Profilhalbzylinder Farbe: ( ) anthrazit ( ) reinweiß ( ) alpinweiß Ohne Rahmen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Externer Schlüsseltaster SCT 222 zum berechtigten Begehen der Tür, Anschluss an GEZE SecuLogic Türzentralen, Bicolor-LED grün/rot zur Anzeige Zustand Ent- / Verriegelt, gelbe LED zur Anzeige Zustand Alarm Schlüsseltaster mit beidseitigem Tastbetrieb für Entriegeln und Kurzzeitfreigabe / Verriegeln Komplett mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln Schutzart IP 54 Abmessungen (B x H x T): UP: Frontplatte 100x110 mm; UP-Kasten 80x70x45 mm AP: 80x70x45 mm ( ) Aufputz Montage ( ) Unterputz Montage Relaisplatine RP 220 oder Klemmenbox KL 220 erforderlich! |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Externer Schlüsseltaster SCT 221 Zum berechtigten Begehen der Tür durch Betätigen der Kurzzeitentriegelung mit einem Schlüssel zur Montage auf Tür Außen- oder Innenseite, UP- oder AP-Montage ohne Profilhalbzylinder an Türen mit Anforderungen an EN 13637 nicht zulässig Schutzart: IP 54 Abmessungen (B x H x T) AP: 75x75x50 mm UP: 75x75x61 mm, 50mm tiefe UP-Dose aus Zamak im Lieferumfang enthalten. ( ) Aufputz Montage ( ) Unterputz Montage |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Externer Schlüsseltaster SCT 220 UP zum berechtigten Begehen der Tür durch Betätigen der Kurzzeitentriegelung mit einem Schlüssel, zur Montage auf Tür Außen- oder Innenseite, UP-Montage Komplett mit Profilzylinder im Einfachrahmen Schutzart: IP 20 Abmessungen (B x H x T): 81 x 81 x 62,5 mm Zur Montage werden 62,5 mm tiefe UP Dosen benötigt ( ) Jung LS 990 Edelstahl ( ) Jung LS 990 alpinweiß ( ) Gira E2 reinweiß |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Fluchtwegschild FWS 320 B Beleuchtetes Nottasten-Hinweisschild, UP Unterputz-Einheit geeignet für Schalterprogramm mit den Abmessungen 55 x 55 mm. Integriertes beleuchtetes Nottasten-Hinweisschild mit LEDs gleichmäßig ausgeleuchtet Betriebsspannung 24 V DC Stromaufnahme 30 mA Ohne Rahmen ( ) Ausführung gem. EltVTR ( ) Ausführung gem. EN 13637 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Fluchtwegschild FWS 320 Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet, UP Geeignet für Schalterprogramm mit den Abmessungen 55 x 55 mm. Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet Ohne Rahmen ( ) Ausführung gem. EltVTR |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Nottaste NOT 320 UP Beleuchtete Nottaste mit transparenter, flächig zu bedienender Abdeckhaube für UP-Montage, Beleuchtung mit langlebiger LED Betriebsspannung: 24 V DC (+/- 10%) Stromaufnahme: 30 mA Schutzart: IP20 Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 27 mm Zur Montage in Standard-UP-Dose, Tiefe 46 mm ( ) Jung AS 500 alpinweiß ( ) Jung LS 990 Edelstahl (mit Zwischenrahmen) ( ) Jung LS 990 alpinweiß (mit Zwischenrahmen) ( ) Gira E2 reinweiß Zur zentralen Freischaltung aller Türzentralen über den Sicherheitskreis. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Nottaste NOT 320 AP Beleuchtete Nottaste mit transparenter, flächig zu bedienender Abdeckhaube für AP-Montage, Beleuchtung mit langlebiger LED Betriebsspannung: 24 V DC (+/- 10 %) Stromaufnahme: 30 mA Schutzart: IP20 Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 27 mm ( ) Jung AS500 alpinweiß ( ) Gira Profil 55 alu ( ) Gira Profil 55 weiß |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Nottaste NOT 220 AP (Aluminium) Beleuchtete Nottaste mit plombierbarer, wiederverwendbarer Abdeckhaube für AP-Montage, komplett mit Schild „Notausgang“. Aluminiumgehäuse Beleuchtung mit langlebiger LED Hinweis: In Verbindung mit TZ 320 zulässig für Anwendung gem. EltVTR. Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 17 mA Schutzart: IP20 Abmessungen (B x H x T): 72 x 147 x 75,5 mm ( ) Grün RAL 6032 ( ) Sonderfarbe nach RAL |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Nottaste NOT 220 AP (Kunststoff) Beleuchtete Nottaste mit plombierbarer, wieder verwendbarer Abdeckhaube für AP-Montage, komplett mit Schild „Notausgang“, Kunststoffgehäuse, Beleuchtung mit langlebiger LED. Betriebsspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 17 mA Schutzart: IP 65 Farbe: hellgrau Abmessungen (B x H x T): 94 x 94 x 81/122 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Halterung für Nottasten-Hinweisschild Plexiglas mit Abstandshaltern Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 21 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Unterbrechungsfreie Stromversorgung STEP-UPS Zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung von Komponenten des GEZE Rettungswegsicherungs-Systems und weiteren GEZE Türsystemen im Falle eines Netzausfalls Eigenschaften Kompakter, wartungsarmer und funktionssicherer Strompuffer für Hutschienenmontage in Verwendung mit 24 V DC Netzteilen, Ausstattung Integriertes und langlebiges Lithium-Ionen Batteriemodul, Batteriemodul austauschbar, Integrierte, zyklische Batterieüberwachungsfunktion, Integrierte LED-Statusanzeige, 2 Spannungsausgänge, 3 Ausgänge zur Kommunikation von Batteriemodus, Ladezustand und Alarmzustand, Über Drehwahlschalter einstellbare Pufferzeit, Remote-Funktion zur Aktivierung-/Deaktivierung der Pufferfunktion, Kunststoffgehäuse; Technische Daten Nenneingangsspannung 24 V DC; Eingangsspannungsbereich 22,5 V DC – 29,5 V DC; Nennausgangsspannung 24 V DC; Ausgangsspannungsbereich 23 V DC – 26,5 V DC; Stromaufnahme max. 4,7 A; Stromaufnahme (Ladevorgang) < 0,5 A; Nennausgangsstrom (dauerhaft) 3 A; Ausgangsstrom max. 4 A; Kapazität 46 Wh; Wirkungsgrad 98 %; Abmessung (B x H x T) 108 x 90 x 71 mm; Gewicht 0,5 kg; Umgebungstemperatur (Betrieb) 0 °C – 40 °C; Schutzart IP20 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Relaisplatine RP 220 für den universellen Einsatz in Verbindung mit TZ 320, zum Anschluss von Zugangskontrollsystemen, Schlüsseltaster, Motorschlössern u.v.m. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Prüfbuch zur Dokumentation von Abnahmen und Wartungen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zahlencodeschloss Toplock CTS V, im Metallgehäuse, mit vandalismusgeschützter Metalltastatur, für die Eingabe von 1- bis 6-stelligen Codes, inkl. separater Auswerteeinheit, auf separater Montageplatte Potentialfreier Relaisausgang, Impuls 1 s Betriebsspannung: 230V AC Schutzart: IP 65 Schutzart der Auswerteeinheit: IP 43 Abmessungen der Auswerteeinheit: 188x110x40 mm (BxHxT) ( ) CTS V (80x80x15 mm BxHxT) ( ) CTS BV mit Beleuchtung (60x126x23 mm BxHxT) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE SecuLogic Terminal T 320 für die parallele Bedienung und Anzeige von Türzentralen TZ 32x zur bidirektionalen Absicherung eines Flucht- und Rettungsweges. Ausstattung: • Steuerung mit beleuchteter Nottaste LED-Anzeigen für die Betriebszustände: - Tür verriegelt / entriegelt / kurzzeitentriegelt - Tür offen / geschlossen - Alarm, Voralarm, Störung Flächig zu betätigende, barrierefreie Schlaghaube mit Sabotageschutz. • Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet • Betriebsspannung 24 V DC Ausführung: ( ) Nottasten-Hinweisschild ( ) Ausführung gem. EltVTR ( ) Ausführung gem. EN 13637 (Hinweis: An Türen mit Anforderungen an EN 13637 und EltVTR ist zwingend ein zusätzliches Hinweisschild gem. EltVTR erforderlich) ( ) Beleuchtung für das integrierte Nottasten-Hinweisschild ( ) Schlüsseltaster mit 2 Schaltkontakten, inkl. Profilhalbzylinder zum Einstellen der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegeln, Verriegeln und zur Alarmrückstellung ( ) Aufputz Montage: Kunststoffgehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77x197x 90 mm ( ) Farbton ähnlich RAL 6032 (grün) ( ) Farbton Weißaluminium Edelstahlgehäuse Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 68,5 mm Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 78 x 240 x 1,5 mm ( ) Edelstahl V2A, gebürstet ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung ( ) Unterputz Montage: Schalterprogramm, Abmessungen (B x H x T): 3-fach Rahmen 81x223x62,5 mm ( ) AS500 der Firma Jung in alpinweiß ( ) LS990 der Firma Jung in Edelstahl ( ) LS990 der Firma Jung in alpinweiß ( ) E2 der Firma Gira in reinweiß ( ) E2 der Firma Gira in anthrazit Edelstahl in UP-Kasten Gehäuse, Abmessungen (B x H x T): 77 x 239 x 68,5 mm Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm ( ) Edelstahl, gebürstet ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung Edelstahl in UP-Dosen Frontplatte, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 1,5 mm Distanzrahmen, Abmessungen (B x H x T): 98 x 260 x 10 mm Montage der Einzelkomponenten (Steuerung, Schlüsseltaster) in tiefe Standard-UP-Dosen ( ) Frontplatte in Edelstahl, gebürstet, Distanzrahmen acrylweiß ( ) Mit LED-Backlight rot/grün zur Signalisierung der Systemzustände mittels Hinterleuchtung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € CAN Ethernet Gateway Anbindung von automatischen Türen oder Rettungswegterminals über herstellerspezifischen CAN Bus (bis zu zwei CAN Linien) an einen Gebäudeautomationscontroller per Ethernet. Enthält spezifische Konfigurationsdatei. Abmessungen: 70 x 100 x 61 mm (B x H x T) Umgebungstemperatur 0 °C bis +70 ºC Spannungsversorgung 24 V DC Schutzart: IP20 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € BUS Repeater zur Verlängerung einer herstellerspezifischen CAN Buslinie um weitere 900 m zur Montage auf Standard-Tragschienen Betriebsspannung: 10 – 32V DC Stromaufnahme: 80 mA (bei 24 V DC) Abmessungen (B x H x T): 35,2 x 66 x 102,6 mm Schutzart: IP20 Zur Realisierung von Stern- und Baumstrukturen sind mehrere Repeater sowie Tragschienen-Connectoren erforderlich. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Gehäuse AP-Gehäuse mit Hutschiene zur Aufnahme von bis zu 5 Repeatern und Netzteil. Abmessungen (BxHxT): 300 x 150 x 120 mm |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Tragschienen-Connector für Tragschienen-Stromversorgung, vergoldete Kontakte, zur Tragschienenmontage, 5-polig. Für die Verbindung zwischen Repeatern. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NET 320 Zur Montage in Unterputzdose Kunststoffgehäuse, vergossenes Modul Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz Ausgangsspannung: 24 V DC (+/- 5 %) Augsgangsstrom: 750 mA, 18W Abmessung: 55,7 x 33 mm (ØxT) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NT 19.2-24 Zur Wandmontage im Kunststoffgehäuse Eingangsspannung: 230 V AC Ausgangsspannung: Spannungsversorgung 24 V DC Ausgangsstrom: 800 mA, 19,2 W Schutzart: IP 54 Abmessung: 100x32x32 mm (BxHxT) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NT 1.1 A-24 V UP Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 26,4 W Ausgangsspannung: 24 V DC ± 5% Ausgangsstrom: 1,1A Ausführung: Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € NETZTEIL NT 1.5 A-24V HS Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 36 W Ausgangsspannung: 21,6 - 26,4 V DC ± 1%, justierbar Ausgangsstrom: 1,5A Ausführung: Hutschienengehäuse, 2 Teilungseinheiten Größe B x H x T [mm]: 35 x 90 x 58 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € NETZTEIL NT 2.5 A-24V HS Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC Leistung: 60 W Ausgangsspannung: 21,6 - 26,4 V DC ± 1%, justierbar Ausgangsstrom: 2,5A Ausführung: Hutschienengehäuse, 3 Teilungseinheiten Größe B x H x T [mm]: 52 x 90 x 58 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil NT 6.25 A-24 V HS Technische Daten: Eingangsspannung: 230 V AC +/-10% Leistung: 150 W Ausgangsspannung: 24 V DC +-3% (SELV) Ausgangsstrom: 6.25 A Ausführung: Hutschienengehäuse, 4 Teilungseinheiten Abmessungen (B x H x T): 72 x 95 x 66,5 mm |