|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Schiebetürbeschlag Levolan 60 Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 60 kg - Glas- und Holzflügelklemmbeschlag, keine Flügelausschnitte für den Beschlageinbau notwendig - Leichtgängiger Schiebebeschlag, von vorne montierbar, geprüft nach DIN EN 1527 - Alle Beschlagteile im Laufprofil mit Verblendung enthalten - Kompletthöhe Beschlag nur 50 mm - Höhenverstellbar +/- 3 mm über Exzenter inkl. Aushebesicherung - Montageausgleich gegen Bautoleranzen +/- 3° - Für Glasscheiben ESG 8, 10, 12 mm sowie VSG 8,76 - 10,76 mm mit VSG Kit - Korrosionsgeschützte Bauteile - Nur ein Laufprofil für Wand- oder Deckenbefestigung - Festfeld-, Glas- und versenkte Deckenbefestigung - Konfiguriert auf Maß, bis 6.000 mm Gesamtlänge Standardausführung (Glas 1-flügelig) Wand/ Lieferumfang: 1 Laufprofil 1 Abdeckprofil 4 Anschlag-Aushebeschutz 2 Klemmrollenwagen 6 Blendenhalter + 2 Endanschläge 2 stirnseitige Abdeckungen für das Laufprofil und Abdeckprofil 1 einstellbare Bodenführung für den Glasflügel 8 – 13,5 mm Baumaße: Flügelbreite: ............ mm Glasdicke:................ mm Oberfläche ( ) EV1 ( ) Edelstahl ähnlich (NE) ( ) RAL nach Wahl Laufprofillänge ( ) 1.650 mm ( ) 2.050 mm ( ) 2.450 mm ( ) Konfiguriert auf Maß, bis 6.000 mm Gesamtlänge Anwendungsbereich: Für ein- oder zweiflügelige Schiebeelemente ( ) Levolan einflügelig für Wandbefestigung ( ) Levolan einflügelig für Deckenbefestigung ( ) Levolan einflügelig für Deckenbefestigung mit Festfeld ( ) Levolan einflügelig für Glasbefestigung ( ) Levolan zweiflügelig für Wandbefestigung ( ) Levolan zweiflügelig für Deckenbefestigung ( ) Levolan zweiflügelig für Deckenbefestigung mit Festfeld ( ) Levolan zweiflügelig für Glasbefestigung Zubehörset Levolan SoftStop bis 60 kg Flügelgewicht mit einstellbarem Auslöser: ( ) links einseitig gedämpft ( ) rechts einseitig gedämpft ( ) beidseitig gedämpft (Duodämpfer) |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bodenführung Glasflügel ( ) Bodenführung Glasflügel (Edelstahl) für 8, 10, 12 mm Glas ( ) Durchgehende Bodenführung Glasflügel oder Bodenführung Holzflügel: ( ) Standard Bodenführung Holzflügel |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zusatzpuffer (Boden- oder Wandbefestigung) Der Türflügel muss zusätzlich zu dem Endanschlag durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder auf der Höhe der Türmitte oder unten angebracht ist, so dass der Türflügel gleichzeitig oben und unten abgestoppt wird. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Modulares Festfeldprofil Das GEZE Festfeldprofil ist geeignet zur Einfassung von Oberlichtern und Seitenteilen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und kann im Innen- und Außenbereich als Trockenverglasung eingesetzt werden. Das System ist für die Glasstärken 10 und 12 mm ausgelegt. Die Glasstärken werden mit der identischen Klemmeinheit fixiert, ein Systemwechsel ist nicht notwendig. Die im System enthaltenen Eindrehmuttern der Klemmeinheiten sind im Grundprofil frei positionierbar und können gemäß der TRPV zur Glaskante gesetzt werden. Zusätzliche Bohrungen bezogen auf die Glaskanten bzw. Klemmeinheiten sind nicht erforderlich. Die Einstellung der Glasscheiben erfolgt mittels systemkonformen Justiereinheiten, die in der Klemmeinheit integriert sind und einen Toleranzausgleich von +/- 2,5 mm ermöglichen. Systemfremde Bauteile zur Justierung sind nicht zugelassen. Des Weiteren sind die Klemmeinheiten mit einem Sicherheits-Set für freihängende Verglasung erweiterbar. Das Grundsystem ist mit verschiedenen Design Clipsblenden kombinierbar. Grundsystem / Basisprofil ( ) Grundprofil Aluminium, L = 6.000 mm ( ) Klemmsystemeinheiten Set 20 (20 Stück) ausreichend für ein Grundprofil L = 6.000 mm und verwendbar für Glasstärke 12 mm Blenden Design 40 Aluminium (passend zu GlasFittings, Perlan 140, Levolan etc.) ( ) Clipsblende Profildesign 40 Set für Glasstärke 10 bis 12 mm (Set = 2 Profile) ( ) Oberfläche silberfarbig eloxiert ( ) Oberfläche nirofarbig eloxiert stirnseitige Abdeckkappe für Profildesign 40 ( ) silberfarbig eloxiert für Glasstärke 10 mm ( ) silberfarbig eloxiert für Glasstärke 12 mm ( ) Edelstahl matt für Glasstärke 10 mm ( ) Edelstahl matt für Glasstärke 12 mm Optionales Zubehör zum modularen Festfeldprofil ( ) ( ) Klemmsystemeinheiten Set 01 (1 Stück) für zusätzlichen Klemmpunkt ( ) Set Sicherheitsausführung für Oberlichter und freihängende Glasscheiben, ausreichend für 5 Klemmeinheiten |